Acélok szerkezetépítés céljára (C( 0,2%)

Melegen hengerelt             Légköri                                                 Finomszemcsés                               Nyomástartó

ötvözetlen acélok           korrózióálló                                                   acélok                                       berendezések

acélok												acéljai

Normalizált        Termo-           Neme-     Kiválásos

v. normalizáló    mechanikai       sített     keményítésű

hengerléssel     hengerléssel

gyártott            gyártott

S275J0, S355J2,         S355J2WP                  S275N,            S355M,             S460Q,        S355A,             P295GH

E295, E335                    S235JW                    S355N             S420M             S960Q         S690A              P355NH, NL

P460ML

P690QH, QL

15Mo3

10CrMo9-10

### Acélok szerkezeti elemek céljára

Képlékeny alakításra   Automata      Betonacélok     Sínacélok    Rugóacélok   Golyóscsapágy   Szelepacélok   Tűzi-mártó eljárással

alkalmas acélok             acélok							              acélok	                               bevont acélok

C( 0,12%              0,07…0,65%      ( 0,15…0,22%                    0,35…0,75%         0,1…1,1%           0,3…0,9%            C( 0,12%

+mikroötvözők           + S, P, Pb                                                       + Si, Cr, Mo         +Cr, Mo, Ni       +Cr,Si,Ni,W,Mo

nem hőkezelt

betétben edzhető

közvetlen edzésű

DD 13                       11 SMn30              B500H        R0900Mn        C60S               100Cr6           X85CrMoV18-2         DX51D+

DC 03                       10 S20                  Y1770C                             51CrV4              X47Cr14                                         Z275N-A-C

S315NC                     46 SPb20                                                      X10CrNi18-8

S600MC

|  | Jellemzők | Összetétel | Alkalmazási példák |
| --- | --- | --- | --- |
| Képlékeny alakításra alkalmas acélok | maximált szilárdságú, kis C-tartalom és kis szennyezőtartalom, nagy alakváltozó képesség, egyenletes felületi minőség, megfelelő geometriai tűrés, kis szilárdsági szórás, jó hegeszthetőség. | C<0,16…0,2%, S, P ≤ 0,015,,,0,02% + Mn, mikroötvözés | bevonat nélküli szalagból, lemezből vagy széles acélból hidegen vagy melegen hengerelt, képlékeny hidegalakítással feldolgozott termékekhez, ahol a jó feldolgozhatóság (alakíthatóság, hegeszthetőség), esetenként a nagy folyáshatár a követelmény (pl. járműipari acélszerkezetek, daru vázszerkezetek stb.). |
| Automataacélok | jó forgácsolhatóság nagy termelékeny-ségű gépi megmunkálásokhoz | C≤ 0,07…0,5%, S=0,28…0,4% és /vagy Pb=0…0,35%, Mn=0,7…1,5% | tömegcikkek (pl. csavarok, anyák stb.) automatán végzett forgácsoló megmun-kálásokhoz, háztartási gépek, tartósfogyasztási cikkek, híradástechnikai berendezések alkat-részeihez. |
| Rugóacélok | nagy rugóerő, nagy rugalmassági modulus, hosszú élettartam, túlterhelés esetén töréssel szembeni biztonság. | Ötvözetlen: C=0,5…1,1% Mn=0,6…0,9% Ötvözött: C=0,3…0,7% Mn=0,5…1,1%, Si=0,15…2% + Cr, Mo | közúti és vasúti járművek laprugói, torziós és csavarrugók, tekercsrugók, tányérrugók stb. |
| Golyóscsapágy- acélok | nagy felületi (statikus és dinamikus) terheléssel, súrlódó és kopható hatással szembeni ellenállás, jó hővezető képesség, zárványmentesség, homogén szövetszerkezet, megfelelő és egyenletes keménység, szívósság, jó megmunkálhatóság (köszörülés, hőkezelés). | C=0,1…1,1%, Mn=0,25…1,7% + Cr,Mo,Ni Lehet: átedzhető, betétben edzhető, nemesíthető, korrózióálló, melegkemény | általános célra, nagyméretű csapágyak, daruk, bagger, vegyipari készülék, turbina, hajtómű |
| Szelepacélok | megfelelő ellenállás mechanikai-, hő-, korróziós és tribológiai igénybe-vétellel szemben. | C=0,37…0,9% + erős Cr, Ni, Si + W, Mo, V | belsőégésű motorokhoz |

###### AUTOMATA ACÉLOK

BETÉTBEN EDZHETŐ ÖTVÖZÖTT ACÉLOK

(a *-gal jelzett típusoknak létezik kisebb S-tartalmú változata, ezt S betű jelzi)

GOLYÓSCSAPÁGY  ACÉLOK

(nem teljes választék)

Hőkezelési célú acélok

|  | Jellemzők | Összetétel | Alkalmazási példák |
| --- | --- | --- | --- |
| Felületedzhető acélok | Szívós mag, kemény, kopásálló kéreg (2…10 mm), megfelelő átedzhetőség | Ötvözetlen: C=0,3…0,6% Ötvözött: C= 0,35…0,5% + Cr,Mo | forgattyús tengely, bütykös tengely, esztergafőorsó, fogaskerék, lánccsap, csiga, csigakerék, szállítóberendezések részei stb. |
| Nemesíthető acélok | nagy szilárdság, nagy szívósság, jó átedzhetőség, dinamikus igénybevé-tellel szembeni ellenállás (finomszem- csés), jó kifáradási határ | Ötvözetlen: C= 0,2…0,6% Ötvözött: Cr, Cr-Mo, Cr-V, Cr-Ni-Mo, Mn acélok | csavarok, csapok, rögzítő- és kötőelemek, csavarkulcsok, prizmák, ütközők, tengelyek, hevederek, rudak, fogaskerekek, orsók, bütykös mechanizmusok, vonóhorgok stb. |
| Betétben edzhető acélok | szívós mag, felületi keménység, kopásállóság, kifáradással szembeni ellenállás, polírozhatóság | mag: C<0,2% kéreg: C=0,6…1,0% Ötvözött: Cr, Mn-Cr, Mo-Cr, Ni-Cr, Ni-Cr-Mo | kopásnak kitett emelők, csapok, vágószerszámok, dugattyúcsapok, tengelyek, fogaskerekek, gépek és járművek egyéb elemei, mérőeszközök, kaliberek stb. |
| Nitridálható acélok | szívós, nagy folyáshatárú (nemesített állapotban), vékony kemény kéreg jó siklási tulajdonságokkal és korrózióállósággal | C=0,13…0,37% Ötvözött: Cr-Mo, Cr-Mo-V, Cr-Al-Mo, Cr-Al-Ni | nagynyomású tartályok, csapok, forgattyús tengelyek, gőzturbinák tengelyei, induktortengelyek, turbinalapátok, nagynyomású csövek, vezetősínek, műanyagfeldolgozó szerszámok, kaliberek stb. |

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁSRA ALKALMAS ACÉLOK

| Szabványszám | Megnevezés | s, mm | Példa |
| --- | --- | --- | --- |
| MSZ EN 10111 | Folytatólagosan melegen hengerelt lemez és szalag kis karbontartalmú acélból, hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek | 1,5…8 | DD 13 |
| MSZ EN 10130 | Hidegen hengerelt lapos termék kis karbontartalmú acélból, hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek | 0,35…3 | DC 01-A-m |
| MSZ EN 10139 | Hidegen hengerelt, bevonat nélküli lágyacél keskeny szalag hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek | < 10 mm | DC 04+LC-MB-RM |
| MSZ EN 10149-1 | Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra 1. rész: Általános szállítási feltételek |  |  |
| MSZ EN 10149-2 | Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra. 2. rész: A termomechanikusan hengerelt acélok általános szállítási feltételei | 1,5…20 ReHmin =315…700 | S600MC |
| MSZ EN 10149-3 | Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra. 3. rész: A normalizált vagy normalizáló hengerléssel gyártott acélok szállítási feltételei | 1,5…20 ReHmin =260…420 | S315NC |
| MSZ EN 10268 | Hidegen hengerelt lapos termékek nagy folyáshatárú, mikroötvözött acélokból hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek | ReHmin =260…420 | HC420 LA |

D – első D betű: alakításra szánt lapos termék; második D betű: melegen hengerelt állapotban közvetlen hidegalakításra való alkalmasság

C – hidegen hengerelt

A – felületi minőség (A vagy B)

m – normál felületi kivitel (felületi érdesség: b- fényes, g-félfényes, m-normál, r-érdes)

LC  – szállítási állapot: kismértékben alakított (hideg állapotban dresszírozott)

B – felületi kivitel: kis porozitás, barázda vagy karcolás lehet, de szabad szemmel vizsgálva nem befolyásolja az egységes, fényes felületet

(A, B vagy C)

RM – felületi érdességre való utalás

H  – nagy folyáshatárú

LA  –  mikroötvözött               M= termomechanikusan hengerelt    N = normalizált vagy normalizálva hengerelt

BEVONATOLT ACÉLTERMÉKEK

| Szabványszám | Megnevezés | Példa |
| --- | --- | --- |
| MSZ EN 10152 | Hidegen hengerelt elektrolitikusan horganyzott lapos acéltermékek hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek. | DC01+ZE 25/25-APC |
| MSZ EN 10202 | Hidegen hengerelt ónozott termékek. Ónnal, krómmal és króm-oxiddal elektrolitikusan bevont acél | T61-CA vagy DR 620-CA |
| MSZ EN 10205 | Hidegen hengerelt feketelemez-tekercs ónozott vagy krómmal és króm-oxiddal elektrolitikusan bevont acéllemez gyártásához | T61-CA vagy DR 620-CA |
| MSZ EN 10209 | Hidegen hengerelt, kis karbontartalmú lapos acéltermékek zománcozás céljára. Műszaki szállítási feltételek | DC04 EK/ED |
| MSZ EN 10271 | Cink-nikkel ötvözettel (ZN) elektrolitikusan bevont lapos acéltermékek. Műszaki szállítási feltételek | DC01 + ZE 25/25- APC |
| MSZ EN 10292 | Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont, nagy folyáshatárú acélszalag és -lemez hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek | HX300LAD+Z140-M-B-O |
| MSZ EN 10326 | Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont szerkezeti acélszalag és -lemez. Műszaki szállítási feltételek | S250GD+Z275-N-A-C |
| MSZ EN 10327 | Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont, kis karbontartalmú acélszalag és -lemez hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek | DX51D+Z275-N-A-C |

10152  D  = lágyacél hidegalakítás céljára                         10292     H =  lapos termék nagyszilárdságú minőség

C  = hidegen hengerelt                                                           X = melegen vagy hidegen hengerelt

ZE = elektrolitikusan horganyzott                                        LA = mikroötvözött

25/25 = névleges rétegvastagság (2,5μm)                              D = tűzi-mártó eljárással bevont

A  = a hordozóanyag felületi kivitele                                  +Z = horganyzott bevonat (ZF, ZA, AZ, AS)

P   = horganyzott, C = vegyileg kezelt                               140 = a kétoldalra felvitt réteg tömege

10205  CA = folytatólagosan izzított                                                M = kismértékű cinkvirág

61 = névleges HRC                                                               B = a hordozóanyag javított felületi kivitel

DR = kétszer redukált (izzítás után is)                                   O = olajozott

10209  EK = hagyományosan zománcozott

ED = direkt módon zománcozott

ZN = cink-nikkel bevonat

### Szerszámacélok

#### Hidegalakító                          Melegalakító                       Gyorsacélok

#### C=0,45…1,4%

Ötvözött: 			   	Mindig ötvözött                         Mindig ötvözött

C=0,45…1,6%                         C=0,3…0,6%                       C=0,8…1,4%

+W,Cr,Mn			   + Ni, Cr, W                     W-Mo-V-Co + Cr

Ötvözetlen hidegalakító szerszámok acéljai

| MSZ EN jelölés | Alkalmazási példák |
| --- | --- |
| C45U | Csavarhúzó, csavarkulcs, csőfogó, laposfogó, reszelő, feszítővas, fafúró, balta, fejsze, bárd, csákány, mezőgazdasági szerszámok stb. |
| C70U | Ollókés, meleg- és hidegdaraboló kés, ráspoly, lyukasztó, pontozó, bélyegző, peremező, sorjázó, satu, tokmány, kéziszerszámok, kaliber stb. |
| C80U | Kézi fúró, menetfúró, kör- és szalagfűrész, kivágó szerszám, lyukasztó, húzótüske, sorjázó, idomszer, tolómérő, dörzsár esztergacsúcs, fa-, papír-, bőr- és textilipari kés, kalapácsbetét stb. |
| C90 U | Kézi lemezollókés, szegecsfejező, faipari kés, gyalukés, mezőgazdasági fűrész, textilipari nyomóhenger, gyalukés, fúró, véső stb. |
| C105U | Nagyobb méretű maró, dörzsár, menetfúró, menetmetsző, kivágó- és hidegfolyató szerszám, mérőhasáb, idomszer, rajztű, lyukasztó, álló- és forgócsúcs, kőzetfúró, pneumatikus szerszámok stb. |
| C120U | Kéziszerszámok kopó alkatrészei, húzótüske, húzógyűrű, vezetőhüvely, vésnöki szerszám, hántolókés, sajtolóbetét, kőzetmegmunkáló maró stb. |

Ötvözött hidegalakító szerszámok acéljai*

| MSZ EN jelölés | Alkalmazási példák |
| --- | --- |
| 50WCrV8 | Lyukasztó, ollókés, véső, sorjázó, kivágó, pontozó, zömítő, pneumatikus szerszám stb. |
| 60WCrV8 | Kézi véső, hidegvágó, zömítő, pontozó, matrica, lyukasztó bélyeg, gépi kés, fa- és kőzetmegmunkáló szerszám stb. |
| 102Cr6 | Kisebb sebességű forgácsoló szerszámok, üregelő, kivágó-, hajlító- és folyatószerszám, matrica, tüske, görgő, vezetőléc stb. |
| X153CrVMo12 | Körolló, ollókés, finomkivágó szerszám, kivágó- és folyatószerszám, menethengerlő, húzógyűrű, üregelő szerszám stb. |
| X210Cr12 | Ollókés, kivágó- és sorozatszerszám, lyukasztó- és folyatószerszám, fúrópersely, vezetőléc, sorjázó, görgő, henger stb. |
| 90MnCrV8 | Kisebb igénybevételű forgácsolószerszám, mélyhúzó szerszám, érem- és pénzverő szerszám, idomszer, egyenes- és körollókés stb. |

* nem teljes választék

Ötvözött melegalakító szerszámok acéljai*

| MSZ EN jelölés | Jellemző | Alkalmazási példák |
| --- | --- | --- |
| 55NiCrMoV7 | Jól edzhető és megeresztésálló, nagy teljesítményű | Alaksajtoló süllyeszték, sajtolótüske, kovácsoló kalapács, melegolló, nemvasfémek sajtoló- és nyomószerszámai stb. |
| X37CrMoV5-3 | Nagy szívósságú és melegszilárdságú | Nemvasfémek sajtoló- és öntőszerszámai, acélsüllyeszték, csavar-, anya-, szegecs- és csapszeggyártó szerszám, melegollókés, műanyagforma stb. |
| X40CrMoV5-1 | Nagy szívósságú és melegszilárdságú | Könnyűfémek rúd- és csősajtoló szerszámai, nyomásos öntőgépek szerszámai |
| X30WCrV9-3 |  | Csavargyártó szerszámok, recipiens hengerek, nehézfémek nyomásos öntéséhez szerszámok |
| X35CrWMoV5 |  | Könnyűfémek nyomásos öntőszerszámai, rúdsajtolás bélyegei és matricái |

*nem teljes választék

Gyorsacélok*

| MSZ EN jelölés | Alkalmazási példák |
| --- | --- |
| HS 6-5-2 | Nagyobb méretű csigafúró, menetfúró, menetmetsző, maró, üregelő, alakos kés, gépi fűrészlap, faipari kés, hidegfolyató bélyeg, matrica, kivágóbélyeg stb. |
| HS 6-5-3 | Az előbbi növelt V-tartalmú változata. Esztergakés, alakos kés, üregelő, dörzsár, nagyteljesítményű csigafúró, maró, süllyesztő, hajlító- és domborító szerszám, hidegfolyató bélyeg, matrica stb. |
| HS 6-5-2-5 | A HS 6-5-2 típus Co-tal ötvözött változata. Alakos kés, csigafúró, süllyesztő, fűrészlap, maró, fogaskerékgyártó szerszám stb. |
| HS 10-4-3-10 | Esztergakés nagyoláshoz, alakos kés, hántolókés, tárcsa- és alakmaró, fogaskerékgyártó szerszámok, famegmunkáló szerszámok stb. |
| HS 2-9-1-8 | Ausztenites acélok, nikkel megmunkálására alkalmas szerszámok, leszúrókés, alakos kés, automatakés, csigafúró, menetfúró, dörzsár, üregelő szerszám, kivágó szerszám, folyatószerszám, tüske, süllyesztékek marószerszámai, gravírozó szerszánok, hidegfolyató bélyeg stb. |

* nem teljes választék C=0,7…1,3%,  Cr=3,8…4,5 %

TERMOKÉMIAI KEZELÉSEK

| Eljárás | Anyagminőség | Elem | Hőkezelés módja | Tulajdonságok | Alaklamzás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cementálás | Kis C-tartalmú ötvözet-len és ötvözött acél (0,08…0,2%) | C | Hevítés 870…950oC-ra, szilárd, sófürdő vagy gázközegben, majd kettős edzés | Nagy C-tartalmú, 0,5…1,5 mm vastag kemény kéreg (55…65 HRC). Vetemedés, elhúzódás előfordulhat. | Fogaskerék, hajtókar, csapszeg, lánckerék, dörzstárcsa |
| Nitrocementálás | Kis C-tartalmú acél | C és N | Hevítés 550…630oC-ra, gázközegben, 1…5 óra | 0,07…0,5 mm vastag kemény kéreg (55…62 HRC). Kisebb vetemedés, elhúzódási veszély | Csavar, anya, retesz, fogaskerék |
| Folyékony közegű nitrocementálás | Kis C-tartalmú ötvözet-len és ötvözött acél (0,08…0,2%) | C és N | Hevítés 760…845oC-ra, sófürdőben | 0,025…0,25 mm vastag ke-mény (min. 65 HRC). Veteme-dés, elhúzódás előfordulhat. | Csavar, anya, facsavar, kisméretű fogaskerék |
| Nitridálás | Ötvözött acélok (Al, Cr, Mo), korrózióálló acél, gyorsacél | N | Hevítés 500…600oC-ra NH3-ban vagy folyékony só- fürdőben, további hőkezelés nincs | 0,1…0,6 mm (gyorsacéloknál 0,02…0,07 mm) vastag kemény kéreg (min. 1100HV). | Fogaskerék, hajtókar, lánckerék, fúródúd, kivágószerszám |
| Boridálás | Acélok, öntöttvasak, porkohászati acélok | B | Hevítés 900oC-on 5 órán át, B-tartalmú szilárd (por) közegben | 0,025…0,075 mm igen kemény (2000…2100 HV 0,1) és kopásálló felület. | Szerszámok, süllyesztékek, extrudercsiga |
| Lángedzés | Közepes C-tartalmú acél, öntöttvas, ötvözött acél | nincs | A felület hevítése disszu gáz-ban, majd edzés vízben | 0,7…6 mm vastag kemény kéreg (50…60 HRC).). Vetemedés, elhúzódás előfordulhat. | Fogaskerék és lánc- kerék fogai, tengely, hajtókar,dugattyúrúd, esztergacsúcs |
| Nagyfrekvenciás indukciós edzés | Közepes C-tartalmú acél, öntöttvas | nincs | A felület hevítése induktív úton nagyfrekvenciás árammal, majd edzés vízben | 0,7…6 mm vastag kemény kéreg (50…60 HRC).). Vetemedés, elhúzódás előfordulhat. | Fogaskerék és lánc- kerék fogai, tengely, hajtókar,dugattyúrúd, esztergacsúcs |

KORRÓZIÓ- ÉS HŐÁLLÓ ACÉLOK CSOPORTOSÍTÁSA

| Ferrites Cr-acélok | Martenzites | Ausztenites | Ausztenit-ferrites |
| --- | --- | --- | --- |
| Korrózióálló | Hőálló | Lágy- martenzites | Martenzites (perlites) | Korrózióálló | Hőálló |  |
| MSZ EN 10088-1 | MSZ EN 10095 | - | MSZ EN 10088-1 | MSZ EN 10088-1 | MSZ EN 10095 | MSZ EN 10088-1 |
| X2 CrTi12 X6 Cr 13 X6 CrAl 13 X6 Cr 17 X3 CrTi 17 X3 CrNb 17 X6 CrMo 17-1 | X10 CrAlSi 13 X10 CrAlSi 17 X10 CrAlSi 18 X10 CrAlSi 25 X18 CrN 28 X3 CrAlTi 18-2 | X5 CrNi 13-1 X5 CrNi 13-4 X5 CrNi 13-6 X5 CrNi 16-6 | X12 Cr 13 X20 Cr 13 X30 Cr 13 X39 Cr13 X17 CrNi 16-2 X105 CrMo 17 | X2 CrNi 19-11 X5 CrNi 18-10 X6 CrNiTi 18-10 X6 CrNiNb 18-10 X8 CrNiS 18-9 X6 CrNiMoTi 17-12-2 X2 CrNiMo 18-14-3 X2 CrNiMo 18-15-4 X1 CrNiSi 18-15-4 X1 NiCrMoCu 25-20-5 | X18 CrNi 18-10 X15 CrNiSi 20-12 X12 CrNi 23-13 X8 CrNi 25-21 X15 CrNiSi 25-21 X12 NiCrSi 35-16 X10 NiCrSi 35-19 | X2 CrNiN 23-4 X3 CrNiMoN 27-5-2 X2 CrNiMoN 22-5-3 X2 CrNiMoN 25-7-4 |

#### RUGÓACÉLOK

(nem teljes választék)

HOMOGENIZÁLÁS

Cél: 		Vegyi összetételbeli inhomogenitások

diffúzió általi csökkentése

Előny: 	    	Közelítőleg homogén állapot elérése

Hátrány: 	Drága, reveképződés, C-kiégés,

durvaszemcsés szerkezet

Folyamat:    hevítés Ac3 fölött (1050…1200oC/

hőn tartás max. 50h/ lassú hűtés

Alkalmazás:

- szerszámacélok karbideloszlásának befolyásolása

- szulfidok kedvező eloszlása

- homogén szövetszerkezet további hőkezeléshez (pl. acélöntvények edzése)

SZEMCSEDURVÍTÓ IZZÍTÁS

Cél: 		Szemcsék durvítása, a

forgácsolhatóság javítása

Előny: 	    	Kis forgácsoló-sebességű megmun-

kálásokhoz (fúrás, üregelés, gyalulás)

Hátrány: 	A durvább szemcse csökkenti a szívósságot, ezért utána normalizálni kell

Folyamat:   hevítés Ac3 fölött (950…1100oC/

hőn tartás 1…2h/hűtés először

lassan (olaj), majd gyorsabban (levegő)

Alkalmazás: kis C-tartalmú acélok, Cr, Cr-Mn, Cr-Mo ötvözésű, betétben edzhető acélok forgácsolása előtt

NORMALIZÁLÁS

Cél: 		Finomszemcsés, egyenletes szövet

(normál állapot) előállítása

Előny: 	Egyensúlyi, normál állapot kialakulása

Hátrány: 	Átalakulás nélküli acélok nem normalizálhatók. A hidegen alakított vagy nemesített acél szilárdsága csökken

Folyamat:   hevítés Ac3+20…50oC (C≤0,76%)

vagy Acm+20…50oC (C>0,76%), ill.

Ac1+20…50oC (C>1,2%)/hőn tartás/

lassú hűtés (levegő)

Alkalmazás:

- valamennyi acélöntvénynél

- hegesztés vagy vágás után

- hibásan végrehajtott hőkezelés után

- hidegen alakított acélokhoz

- túlhevített acélokhoz

LÁGYÍTÁS

Cél: 	A megmunkálhatóság javítása, a képlékenység növelése, lágy állapot elérése, az edzhetőség növelése

Előny: 	    	A fém lágy állapotban könnyebben

megmunkálható (pl. szemcsés perlit)

Hátrány: 	Az ingázó lágyítás különleges hőkezelő berendezést igényel

Folyamat:    hevítés Ac1 alá (680…700oC/

hőn tartás 1…2h/lassú hűtés  vagy

ingázó lágyítás 680…770oC között

Alkalmazás:

- nagyobb karbon és ötvöző tartalmú acélok kedvezőbb forgácsolásához

- edzés előtt (ausztenitesítéskor gyorsabb

karbidoldódás céljából)

- a kedvezőbb hidegalakítás céljából

FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ IZZÍTÁS

Cél: 	A megmunkálás során keletkezett (maradó) feszültségek csökkentése,

a mechanikai tulajdonságok jelentős változtatása nélkül

Előny: 	    	Egyenletes feszültségi állapot elérése,

a repedési veszély csökkentése

Hátrány: 	Teljes feszültségcsökkentés nem lehetséges

Folyamat:  hevítés Ac1 alatt (550…650oC/

hőn tartás 1…3h/hűtés kemencében

Alkalmazás: öntés, meleg- és hidegalakítás, forgá-csolás, egyengetés, hegesztés utáni feszültségek csökkentéséhez

ÚJRAKRISTÁLYOSÍTÓ IZZÍTÁS

Cél: 	A hidegalakítással együtt járó káros jelenségek megszüntetése

Előny: 	Az alakított szövetszerkezet helyett új szerkezet kialakítása

Hátrány: 	Kis alakítási fok (5…15 %) esetén

igen durva szemcsék keletkezése,

hosszú hőn tartás esetén szekunder

újrakristályosodás

Folyamat:  Hevítés 500…600oC-ra/hőn tartás/

lassú hűtés

Alkalmazás: acélok, alumínium, réz hidegalakítása (hideghúzás, mélyhúzás, hideghengerlés stb. esetén

EDZÉS

Cél: 	A  szükséges karbontartalmú acélok

(C (0,25%) ausztenitesítése és azt követő, többnyire gyors hűtése

Előny: 	kemény (( 45 HRC) szövetszerkezet (martenzit) kialakítása

Hátrány: 	Az egyenlőtlen lehűlés miatt elhúzódás, esetleg edződési repedés

Folyamat:   hevítés Ac3+20…50oC (C≤0,76%)

vagy Acm+20…50oC (C>0,76%), ill.

Ac1+20…50oC (C>1,2%)/hőn tartás/

gyors hűtés (víz, ötvözött acéloknál

olaj vagy levegő)

Alkalmazás: kötőelemek, csapok, rudak, prizmák,

tengelyek, fogaskerekek, megmunkáló szerszámok

stb.

AZ EDZÉS VÁLTOZATAI

Folyamatos edzés: megszakítás nélküli edzés

(martenzites edzés)

Lépcsős edzés: a hűtés rövid idejű megszakítása és

adott hőmérsékletű közegben való hőn tartása után

végzett edzés

Ausztemperálás: lépcsős edzés Ms fölé, részben

vagy egészében bénites átalakulás céljából

Martemperálás: lépcsős edzés Ms fölé, diffúziós

átalakulások elkerülése, ill. hőkiegyenlítés céljából

Mélyhűtéses edzés: hűtés az Mf alá, az ausztenites

martenzitté való teljes átalakulása céljából

KIS HŐMÉRSÉKLETŰ

MEGERESZTÉS

Cél: 	edzés miatt kialakuló feszültségek csökkentése

Előny:          tetragonális martenzit átalakítása köbös martenzitté

Hátrány: 	-

Folyamat:    100…350oC/lassú hűtés

Alkalmazás: kötőelemek, csapok, rudak, prizmák,

tengelyek, fogaskerekek, megmunkáló szerszámok

stb.

NAGY HŐMÉRSÉKLETŰ

MEGERESZTÉS

Cél: 	megfelelő tulajdonság  (szilárdság:szívósság arány) elérése

Előny:          tetragonális martenzit átalakítása kétfázisú szferoiditté (ferritbe ágyazott szemcsés cementit).

Hátrány: 	-

Folyamat:   480…680oC/lassú hűtés)

Alkalmazás: kötőelemek, csapok, rudak, prizmák,

tengelyek, fogaskerekek, megmunkáló szerszámok

stb.

LÁNGEDZÉS

A munkadarab külső rétegére korlátozott, lánggal végzett hevítéssel és azt követő gyors, általában vízhűtéssel megvalósított felületi hőkezelés (kemény kéreg, szívós mag).

Alkalmazható anyagok: közepes (0,45…0,6%) C-tartalmú ötvözetlen acélok, kismértékben ötvözött szerkezeti acélok, öntöttvasak

Elérhető kéregvastagság: 0,7…10 mm

Felületi   keménység:         50…60 HRC

Alkalmazás: fogaskerék és lánckerék fogai, csiga,

csigakerék, tengely, hajtókar, dugattyúrúd, esztergapadágy, darukerék, gépállvány

INDUKCIÓS EDZÉS

A munkadarab külső rétegére korlátozott, közép-(1…10 kHz) vagy nagyfrekvenciás (0,5…2 MHz) váltakozó árammal végzett hevítéssel és azt követő gyors, általában vízhűtéssel megvalósított felületi hőkezelés.

Alkalmazható anyagok: közepes (0,45…0,6%) C-tartalmú ötvözetlen acélok, kismértékben ötvözött szerkezeti acélok, öntöttvasak

Elérhető kéregvastagság: 0,7…10 mm

Felületi   keménység:         50…60 HRC

Alkalmazás: fogaskerék és lánckerék fogai, tengely, prizma, hajtókar, dugattyúrúd, szerszámgépek csúszófelületei

CEMENTÁLÁS

Vasötvözetek termokémiai kezelése, amelynek célja a felület karbonnal való, diffúzió általi dúsítása C-t leadó, szilárd, folyékony vagy gáznemű közegben kemény, nagy C-tartalmú (0,7…0,9 %) kéreg elérése céljából (szívós mag).

Hőmérséklet:    szilárd:     900…930oC/8…24h

sófürdő:     850…950oC/<1h

gázközeg:   900…930oC/2…5h

Alkalmazható anyagok: kis (<0,24%) C-tartalmú ötvözetlen vagy ötvözött (Cr, Mo, Mn, Ni) acélok

Elérhető kéregvastagság: 0,5…1,5 mm

Felületi   keménység:          55…65 HRC

Alkalmazás: kopásnak kitett emelő, csap, vágószerszám, hajtókar, tengely, fogaskerék, mérőeszköz.

BETÉTEDZÉS

(Cementálás és az azt követő edzés)

Közvetlen edzés: a cementálás hőmérsékle-téről végzett edzés (szilárd közegnél nem).

Egyszeri edzés: cementálás, majd a lassú lehűtést követő edzés.

Lehet:

- kéregedzés (kemény kéreg, kis

szilárdságú, mag, főleg vízhűtéshez)

- magedzés (nagyobb szilárdságú mag,

ötvözött acélok olajedzéséhez)

Kettős edzés: kétszeri hűtéssel végzett edzés

(előbb magedzés, majd kéregedzés).

Edzés után:  m e g e r e s z t é s (180…200oC)

NITRIDÁLÁS

Vasötvözetek termokémiai kezelése, amelynek célja a felület nitrogénnel való, diffúzió általi dúsítása N-t leadó, általában gáznemű közegben (NH3) vékony, kemény kéreg elérése céljából (nincs edzés!).

Hőmérséklet: < 590oC

Alkalmazható anyagok: kis (0,13…0,37%) C-tartalmú, nitridképző ötvözőkkel (Cr, Mo, Al, V) ötvözött acélok

Elérhető kéregvastagság: 0,02…0,6 mm

Felületi  keménység:            >1100 HV

Alkalmazás: méretpontos munkadarabok gyártásához, így csap, fúrórúd forgattyús tengely, turbinalapát, kaliber, vezetősín, fogaskerék, hajtókar, lánckerék

NITROCEMENTÁLÁS

Vasötvözetek termokémiai kezelése, amelynek célja a felület nitrogénnel és karbonnal való, diffúzió általi dúsítása N-t és C-t leadó (általában gáznemű) közegben vékony, kemény kéreg elérése céljából (ahol a C bevitel a meghatározó).

Hőmérséklet: 550…630oC

Alkalmazható anyagok: kis (0,13…0,37%) C-tartalmú acélok

Elérhető kéregvastagság: 0,07…0,5 mm

Felületi keménység:              55…62 HRC

Alkalmazás: csavar, anya, retesz, fogaskerék

# Text boxes

# 10S20

10SPb20

### 15SMn13

##### 35S20

35SPb20

46S20

### 46SPb20

36SMn14

36SMnPb14

38SMn28

38SMnPb28

44SMn28

44SMnPb28

11SMn30

11SMnPb30

#### 11SMn37

11SMnPb37

KÖZVETLEN

EDZÉSŰ

BETÉTBEN EDZHETŐ

NEM HŐKEZE-

LÉSRE SZÁNT

# Cr

Ni-Cr-Mo

Ni-Cr

Cr-Mo

Mn-Cr

18CrMo4*

22CrMoS3-5

20MoCr3*

20MoCr4*

16MnCr5*

16MnCrB5

20MnCr5*

17Cr3*

28Cr4*

16NiCr4*

10NiCr5-4

18NiCr5-4

17CrNi6-6

15NiCr13

### 20NiCrMo2-2*

17NiCrMo6-4*

20NiCrMoS6-4

18CrNiMo7-6

14NiCrMo13-4

Cr

Indukciósan

edzhető

e

Korrózióálló

Betétben

edzhető

# Átedzhető

### 80MoCrV42-16

### X82WMoCrV6-5-4

### X75WCrV18-4-1

Melegkemény

56Mn4

70Mn4

43CrMo4

20Cr3

17MnCr5

15CrMo4

16CrNiMo7-6  17NiCrMo2

100Cr6

100CrMnSi4-4

100CrMo7

100CrMo7-3

### X47Cr14

### X65Cr14

### X108CrMo1

X89CrMoV18-1

### X89CrMoV18-1

KORRÓZIÓÁLLÓ

HŐKEZELÉSRE

SZÁNT HIDEGEN

HENGERELT SZALAG

C55S

C60S

C67S

C75S

C100S

55Si7

48Si7

51CrV4

75Ni8

102Cr6

### 38Si7

### 54SiCr6

### 61SiCr7

### 55Cr3

51CrV4

50SiCrMo6

52CrMoV4

60CrMo3-3

X6Cr17

X39Cr13

X7CrNiAl17-7

X5CrNi18-10

X5CrNiMo17-12-2

# X122CrMnNiN17-7-5

MELEGEN

HENGERELT

RUGÓACÉL