Acélok metallográfiai vizsgálata

Fémek, ötvözetek szövetszerkezetének fémmikroszkópos vizsgálatát és a  metallográfiai csiszolat készítésének módját a mikroszkópi vizsgálatok segédlet tárgyalja. A következőkben ezt az ismeretanyagot gyakorlati útmutatással egészítjük ki, amely segíti a hallgatót az acélok metallográfiájának megértésében és a szövetképek tanulmányozása utáni helyes következtetések megfogalmazásában.

A próbadarabok metallográfiai előkészítése

Az acél próbadarabok fémmikroszkópos vizsgálatra történő előkészítésének fő lépéseit az     1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. Acél (vasötvözet) próbadarabok metallográfiai előkészítésének fő lépései

| Az előkészítés lépései | Az egyes lépések célja, leírása |
| --- | --- |
| Próbavétel és a próbadarab rögzítése, befoglalása | A próbadarabnak a vizsgált anyag (féltermék, késztermék-alkatrész) egészét kell jellemeznie. A vizsgálat helyének és csiszolat síkjának kiválasztása után a próbadarab kivétele történhet: fűrészeléssel, eszter-gálással, marással, köszörűkoronggal vagy gyémánttárcsa alkalmazásával. A próbadarabok melegedését el kell kerülni (hűtés alkalmazása által). A próbadarab keresztmetszete lehetőleg ne legyen nagyobb 30x30 mm-nél (nehézkes csiszolás). Az apró vagy kedvezőtlen alakú próbatesteket fém-keretbe foglalják vagy keményedő műgyantába (pl. Dentacryl) ágyazzák. |
| A próbadarab csiszolása | A próbadarabokat egyre finomabb – általában 60, 100, 150, 220, 280, 320, 400, 500, 600, esetleg 800 vagy 1000 szemcsefinomságú- csiszolópapírok-kal (leggyakrabban SiC szemcsékből álló) munkálják meg. Egy-egy csi-szolópapíron mindíg az előző csiszolás nyomaira (karcaira) merőlegesen kell végezni a csiszolást. Általában nedvescsiszolás alkalmazása célszerű (a vízáram hűtőhatást fejt ki és folyamatosan eltávolítja a próbadarabról a leváló szemcséket és SiC részecskéket). |
| A próbadarab polírozása | Az előzetesen legalább 400-as szemcsefinomságú papíron csiszolt és tisztára mosott próbadarabot nemezzel, posztóval, bársonnyal bevont forgó korongon polírozzák, amelyet polírozószerrel nedvesítenek. Polírozó-szerként vízben szuszpendált alumínium-oxidot, vas-oxidot vagy magnézium-oxidot használnak. A próbadarabok polírozására gyémánt-pasztát (a gyémántszemcsék mérete 0,25-15 (m) is alkalmaznak, amellyel rendkívül kemény acél is igen jól fényesíthető. |
| A próbadarab maratása | A szövetszerkezet részleteit: a szemcsehatárokat, az egyes fázisokat maratással teszik láthatóvá. A heterogén szövetszerkezet (pl. perlit) esetében az elektropozitívebb fázis (ferrit) krisztallitjai erősebben maródnak meg, míg a másik fázis nem vagy csak kevésbé maródik (cementit). Homogén szövetszerkezet esetében (pl. ferrites acél) a krisztal-litoknak azonos az oldási potenciálja (közel azonos módon maródnak), viszont a krisztallitok határai gyorsabban és jobban maródnak, ezért a határok vonalak formájában válnak láthatóvá. A vasötvözetek általánosan használt marószere a NITAL (salétromsav 2-10%-os alkoholos oldata). A perlit és a zömében perlites szerkezet feltárására a pikrinsav 4%-os alkoholos oldata alkalmazható, ferrites acélok esetében 10%-os ammónium-perszulfát desztillált vizes oldata ad jó eredményt. A közönséges maratás hatékonyabbá tehető elektrolites maratással (a próbadarabot egyenfeszültségű áramforrás pozitív sarkához csatlakoztat-ják, így elektrolitos oldódás megy végbe). |

Az 1. ábra próbadarabok fémkeretbe történő befogását ábrázolja, a rögzítés csavarral segítségével történt. A  2. ábrán próbadarab műgyantába ágyazásának vázlata látható. A nedvescsiszolás vázlatát a 3. ábra, az asztali polírozógép felépítését a  4. ábrán  mutatja.  Maratás utáni jellegzetes szövetszerkezetek vázlatrajzai az 5. ábrán láthatók.  Az elektrolites maratás elrendezését a 6. ábra mutatja.

5. ábra  Szövetszerkezet maratás után

a) krisztallit határok,  b) maratott krisztallitok,  c) heterogén szerkezet

Nagyon alacsony karbontartalmú acéloknál (C ( 0,025%) egyensúlyi (közel egyensúlyi) lehűlés során az ausztenitből  ferrit keletkezik, maratáskor csak a krisztallitok határai látszanak. Az ilyen acélban szobahőmérsékletre hűlve tercier cementit válik ki, amely három ferrit krisztallit találkozásánál jelenik meg kis mennyiségben. Ha az acél karbontartalma 0,025% ( C ( 0,8%,  szövete ferrit és perlites (7.a és b ábrák). Maratás után a ferrit világos alakzatokként, a perlit sötétebbként látszik. Nagyobb nagyításoknál láthatóvá válik a perlit lemezes szerkezete (ferrit + cementit), lásd a 7.b ábrát.   Ha a karbontartalom 0,8%, tiszta lemezes perlit keletkezik (7.c ábra). Ha a karbontartalom 0,8% ( C ( 2,1%, maratás után világos karbid-hálóként jelenik meg a szekunder cementit, az ausztenitből képződött perlit-kolóniákat körülhatárolva (7.d ábra). A karbontartalom növekedésének hatását az acél szövetállapotára a 8. ábra mutatja.

a)                                                  b)                                                   c)

d)

8. ábra.  A karbontartalom növekedésének hatása az acél szövetállapotára

Hőkezelés hatására az acélok szövetállapota jelentősen megváltoztatható, ez a változás természetesen felhasználható, illetve célirányosan alkalmazható a kívánt anyagtuljdonságok beállítása szempontjából. A továbbiakban három acélminőség azonos ausztenitesítési feltételek, de különböző hűtési módok mellet kialakult szövetszerkezetét mutatjuk be (1-15. tábla), amely önálló mellékletként kapcsolódik jelen segédletünkhöz.

Felhasznált irodalom:

[1] Kisfaludy Antal, Réger Mihály, Tóth László: Szerkezeti anyagok I, BMF-BGK, Budapest, 2002.

[2] Tóth Lajos: Szerkezeti anyagok technológiája-gyakorlatok, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001.

[3] Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

[4] Anyagtudomány II -  acélok szövetszerkezetei, BMF-BGK, Budapest, 2002.

ANYAGTUDOMÁNY II

ACÉLOK SZÖVETSZERKEZETEI

(a gyakorlat képanyaga és a szövetszerkezet leírása)

Mindegyik táblán három szövetkép található, amelyek fokozatosan növekvő
nagyítás mellett 100X, 500X és 1000X mutatják a kialakult szövetállapotot.

1.tábla

0.18% C, 0.79% Mn, 0.02% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on, hűtés kemencében.

Maratás: 2% Nital

A lassú lehűlés után a hipoeutektoidos acél ferrit perlites szerkezetű. A proeutektoios ferrit szemcsék a fehér területeken találhatók, a sötét szigetek perlit kolóniák melyekben ferrites (alfa-Fe) sávok és vaskarbid (Fe3C) lemezkék váltakoznak. A perlit két fázisának megkülönböztethetősége a nagyítás és a lemezek orientációjának függvénye, ez utóbbi szigetenként más és más.

2.tábla

0.18% C, 0.79% Mn, 0.02% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on, hűtés levegőn.

Maratás: 2% Nital

Α fehér területek proeutektoidos ferrites szemséi mellet a sötét szigetekként perrit kolóniák láthatók, melyekben ferites (alfa-Fe) területek és vaskarbid (Fe3C) lemezkék váltakoznak. A szerkezet a kemencében hűlt (1. tábla) próba szövetéhez hasonló, de annál lényegesen finomabb. A perlit szigetekben a lemezek rövidebbek és közelebb vannak egymáshoz.

3.tábla

0.18% C, 0.79% Mn, 0.02% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on, gyors hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

A szövet kis karbon tartalmú martenzitből, bénitből és kevés ferritből áll. Ez utóbbi szakadozott, világos sávokban helyezkedik el a volt ausztenit szemcsék határán. A sötétbarnára maródott tűs jellegű szövetelem a bénit, a világosabb, szintén tűs jellegű a terület pedig a martenzit.

4.tábla

0.18% C, 0.79% Mn, 0.02% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on, azután gyors hűtés vízben, megeresztés 200˚C-on 2 óra, hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Az alacsony hőmérsékleten megeresztett minta kismértékben különbözik a megeresztés nélküli, edzett próba (3. tábla) szövetétől. A ferrit szakadozott, világos sávokban helyezkedik el a volt ausztenit szemcsék határán. A sötétbarnára maródott tűs jellegű szövetelem a bénit, a világosabb, szintén tűs jellegű terület pedig martenzit.

5.tábla

0.18% C, 0.79% Mn, 0.02% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on, azután gyors hűtés vízben, megeresztés 540˚C-on 2 óra, hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Az alacsony hőmérsékleten megeresztett próba szövetéhez (4. tábla) képest lényeges különbség figyelhető meg. A megeresztés nagyobb hőmérséklete hatására ferrites alapmátrix alakul ki, melyben sok helyen gömbszerű, vaskarbid szemcsék láthatók.

6.tábla

0.44% C, 0.87% Mn, 0.035% Si, 0.032% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután hűtés kemencében.

Maratás: 2% Nital

Az  acél közel egyensúlyi állapotában proeutektoidos ferrit szemcsék láthatók a fehér területeken,  a sötét szigetek perrit kolóniák, melyekben ferrites (alfa-Fe) területek és vaskarbid (Fe3C) lemezkék váltakoznak. A perlit jellegzetes szerkezete szinte az összes perlit kolónián megfigyelhető.

7.tábla

0.44% C, 0.87% Mn, 0.035% Si, 0.032% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután hűtés szabadlevegőn.

Maratás: 2% Nital

A kemencében hűlt próbához képest (6. tábla) finomabb szerkezet figyelhető meg, ami a nagyobb hűlési sebesség következménye. A szövetelemek azonosak: proeutektoidos ferrit szemcsék láthatók a fehér területeken, a sötét szigetek pedig perlit kolóniák. A perlit jellegzetes szerkezete nem minden perlit kolóniában látható, a proeutektoidos ferrit szemcsék közelebb vannak egymáshoz.

8.tábla

0.44% C, 0.87% Mn, 0.035% Si, 0.032% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután gyors hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Sötétre maródott bénit szigetekből, valamint világosabb színű, tűs jellegű martenzitből áll a szövet. Lehűtés közben először a bénites átalakulás indul meg, a képződött bénit szigetek a volt asztenit szemcsék határán helyezkednek el. A bénit heterogén szerkezete sötétebbre maródik, mint a martenzit.

9.tábla

0.44% C, 0.87% Mn, 0.035% Si, 0.032% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután gyors hűtés vízben, megeresztés 200˚C-on 2 óra, hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Az alacson hőmérsékleten megeresztett minta szerkezete-bár különbözik a megeresztés nélküli, edzett próba (8.tábla) szövetétől-,továbbra is martenzitből és bénitből áll. A martenzit és bénit közötti, maródásból adódó különbség kisebb.

10.tábla

0.44% C, 0.87% Mn, 0.035% Si, 0.032% P, 0.04% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután gyors hűtés vízben, megeresztés 540˚C-on 2 óra, hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Az edzés során kialakult martenzites, bénites szerkezet megeresztődött, és vaskarbid kiválásokat tartalmazó ferrit (alfa-Fe) alapmátrix jött létre. Az enyhén még tűs szerkezetű szövetben a pontszerű vaskarbid kiválások a nagynagyítású képen már láthatók.

11.tábla

0.97% C, 0.40% Mn, 0.18% Si, 0.04% P, 0.05% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on hűtés Kemencében.

Maratás: 2% Nital

A szövet szinte teljes egészében Perlit (Ferrit és vaskarbid periodikus ismétlése) alkotja. Jól megfigyelhető, hogy a látszólagos perlit lemez távolság a perlit kolónia orientációjától is függ. A kis nagyságú képen ez a különbség a maródás szín eltérésében nyilvánul meg. A perlit kolóniák között, a volt ausztenit szemcsehatárok mentén sok helyen szekunder cementit kiválás figyelhető meg.

12.tábla

0.97% C, 0.40% Mn, 0.1835% Si, 0.04 P, 0.05 S

Ausztenitesítés 90075 percig 900˚C-on hűtés levegőn.

Maratás: 2% Nital

A szinte 100%-os perlites szerkezet a gyorsabb hűtés miatt lényegesebben finomabb mint a kemencében hűlt próba esetén (11.tábla). Sok helyen még a perlit lemezes szerkezete még nagy nagyítás mellet sem látható. Szekunder cementit kiválására kevesebb idő jutott a lehűlés során, így ennek mennyisége is kisebb.

13.tábla

0.97% C, 0.40% Mn,0.18% Si, 0.04% P, 0.05% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on, azután gyors hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Az edzés hatására martenzites, bénites szerkezet alakult ki. A martenzit a képeken homogén, világos kékes, barnás területeken azonosítható, a bénites részek sötétbarnás színre maródtak. Az ausztenit átalakulása nem történt meg 100%-ban, így kevés fehéres tónusú maradék ausztenit is megfigyelhető.

14.tábla

0.97% C, 0.40% Mn, 0.18% Si, 0.04% P, 0.05% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután gyors hűtés vízben, megerestszés 2óra 200˚C-on hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

Az edzés során kialakult martenzites, bénites, maradék ausztenites szerkezet megeresztődött, a szövetelemek az erősen tűs jellegű képeken nehéz egymástól elválasztani. A sötétebb részek inkább bénitesek, a világosabbak és a fehér tónusúak inkább martenzitesek. A maradék ausztenit bénitté alakult.

15.tábla

0.97% C, 0.40% Mn, 0.18% Si, 0.04% P, 0.05% S

Ausztenitesítés 75 percig 900˚C-on azután gyors hűtés vízben, megerestszés 2óra 540˚C-on hűtés vízben.

Maratás: 2% Nital

A megersztési hőmérséklet növelésével egyre kisebb a kontraszt a szövetelemek között. Az edzés során kialakult martenzites, bénites szerkezet megeresztődött, és vaskarbid kiválásokat tartalmazó ferrites (alfa-Fe) alapmátrix jött létre. Az alapmátrixban az edzés nyomait a tűs jelleg őrzi.

# Text boxes

1. ábra  Próbadarabok befogása fémkeretbe

2. ábra  Próbadarab beágyazása     műgyantába

4. ábra  Asztali polírozógép

3. ábra  A nedvescsiszolás vázlata

magas karbontartalom

alacsony karbontartalom

7. ábra. Szénacélok jellegzetes egyensúlyi szövetszerkezetei

a) hipoeutektoidos acél: ferrit (világos) és perlit (sötét),

b) hipoeutektoidos, magasabb C tartalmú acél mint az a) ábrán: ferrit (világos) és perlit (sötét, illetve lemezes alakzatként),

c) eutektoidos acél: lemezes perlit (ferrit világos, cementit sötét lemezként látható),

d) hipereutektoidos acél: perlit szemcsék és a volt ausztenit határai mentén szekunder cementit (világos háló-szerű), a fevétel zöld színszűrő alkalmazásával készült.

a)

b)

c)

- próbadarab

- katód

- elektrolit

6. ábra Elektrolites maratás