Dr. Kovács Mihály

főiskolai docens

Budapesti Műszaki Főiskola

Áttekintés a hidrogén okozta repedésveszély elkerülésére alkalmazott módszerekről*

(Überblick der Methoden zum Vermeiden von Wasserstoffrissen)

(Survay of methods for avoiding hydrogen cracking)

A melegen hengerelt ötvözetlen, ill. finomszemcsés, nagyszilárdságú  C-Mn acélok, továbbá a Cr-mal, Mo-nel ötvözött melegszilárd acélok, valamint a Ni-ötvözésű hidegszívós acélok hegeszthetőségével az elmúlt 15 év során számos szakcikk, előadás foglalkozott. Az acélok hidrogén okozta repedésveszélyének elkerülésére alkalmas hegesztési munkarend meghatározására többféle módszer is ismeretes, melyek azonban mindezidáig nem jelentek meg összefoglaló formában. Ezt a hiányt pótolja az EN 1011-2 szabvány, amely jóváhagyós közleménnyel magyar szabványként 2001-ben hatályba lépett. Mint ismeretes, a CEN/TC 121 „Hegesztés” műszaki bizottsága az EN 1011-es szabványsorozatnak „Ajánlások fémek hegesztéséhez” címet adta. Az MSZ EN 1011-1:2001 szabvány az acélok ívhegesztéséhez használt általános irányelvekkel foglalkozik, melynek magyarul is lefordított változatában – időközben – kisebb módosítást hajtottak végre. Az EN 1011-2 szabvány a ferrites acélok, az EN 1011-3 a korrózióálló acélok, végül az EN 1011-4 az alumínium és alumíniumötvözetek hegesztéséhez javasol ajánlásokat. A következőkben az EN 1011-2 szabvány kapcsán áttekintést kívánunk adni a gyakorlatban alkalmazható módszerekről. A 49 oldalas szabvány egyébként függelékben tartalmazza (közel 40 oldalon) a hegesztési munkarend meghatározásának módszereit informatív jelleggel.

Az [1]-ben ismertetett módszer ötvözetlen, finomszemcsés és gyengén ötvözött acélokra vonatkozik. A C és az ötvözők acélok repedésveszélyére gyakorolt hatását az IIW által 1967-ben ismertetett karbonegyenértékkel  lehetett figyelembe venni, amelyet a melegen hengerelt, ötvözetlen szerkezeti acélokra vonatkozó MSZ EN 10025:1998 szabvány is tartalmaz:

* megjelent a Hegesztéstechnika c. folyóiratban 2003. év. 4. szám, 24-27. old.

melynek érvényessége:

| Elemek, tömegszázalék |
| --- |
| C | Si | Mn | Cr | Cu | Ni | Mo | V |
| 0,05…0,25 | max.0,8 | max.1,7 | max.0,9 | max.1,0 | max.2,5 | max.0,75 | max.0,2 |

ill. CE =0,3…0,7 %. Az összefüggés B-tartalmú acélokra, ill. 1 % vagy annál nagyobb Cr-tartalmú melegszilárd acélokra nem alkalmazható.

Az acélok hegesztéskor, ill. azt követő hőkezeléskor bekövetkező esetleges repedési veszélyeire utal az 1. ábra [2].

A hidrogén okozta repedésveszély általában fennáll, ha a diffúzióképes hidrogéntartalom egy kritikus értéket meghalad. Ilyen esetekben a belső feszültségek hatására az edződési zónában repedések képződhetnek, ha a heganyag szobahőmérsékletre hűlt. Ezért lényeges, hogy a hűlés utolsó fázisában (300…100 oC között) a lehűlés ellenőrzött legyen. A hidegrepedések keletkezésében a hidrogén mellett jelentős szerepet játszanak a szerkezeti elemekben hegesztéskor jelen lévő nagy maradófeszültségek, ill. repedésérzékeny fázisok (pl. martenzit). Az acélok hidrogén okozta repedésérzékenységéről részletesebb információkat a  [3] tartalmaz. A ferrites heganyag diffúzióképes hidrogéntartalmának (HD) meghatározását a jóváhagyós közleménnyel megjelent MSZ EN ISO 3690:2002 szabvány szerint kell elvégezni.

A dokumentum kidolgozói a 100 g leolvasztott heganyagra vonatkozó,  ml-ben vagy cm3-ben mért diffúzióképes hidrogéntartalom alapján 5 hidrogénosztályt (A…E) határoztak meg, melyet a Hegesztéstechnika előző száma közölt [4]. A lehűlés mértékét számos tényező befolyásolja, így pl. az alkalmazott hegesztési eljárás, a bevitt hőmennyiség, a  szerkezeti elemek vastagsága, a kötés kialakítása stb. A egységnyi szakaszra bevitt hőmennyiség (fajlagos hőbevitel vagy [5] szerint vonalenergia) meghatározható a

kJ/mm

képlettel, ahol k a (relatív) termikus hatásfok, melynek értékét fedett ívű hegesztéskor k=1-t vették, így AWI hegesztéskor k=0,6, a többi ívhegesztő eljárásnál pedig k=0,8. A képletben az U-t V-ban, az I-t amperben, a hegesztési sebességet (v) mm/s-ban kell behelyettesíteni.

Bevont elektródás ívhegesztéskor a gyártói hegesztési utasításban a fajlagos hőbevitelt csak akkor kell feltüntetni, ha az szükséges. Megadható viszont a WPS-ben az elektróda kihúzási hossza. A kihúzási hossz (lki) - a bevont elektródával folyamatosan lerakott varrathossz - egyenesen arányos az elektródaátmérő (de) négyzetével, hasznos hosszával (leh), névleges  kihozatalával (RN), ill. fordítottan arányos a fajlagos hőbevitellel (Q):

mm,

ahol leh = le – 40 mm (elektródavég), az F tényező pedig az elektróda névleges kihozatalától függő érték kJ/mm3-ben (értéke 0,0368…0,0608 között változhat) [6]. Ha előírják pl. a kihúzási hosszat, akkor jó közelítéssel meghatározható az ahhoz szükséges fajlagos hőbevitel. A 2. ábra a kihúzási viszony (a kihúzási hossz leolvasztandó névleges elektródahosszhoz viszonyított értéke) és a fajlagos hőbevitel kapcsolatát mutatja nagyszilárdságú acélok hegesztésekor, az elektródaátmérők és a sarokvarrat „a” mérete függvényében [7].

A javasolt előmelegítési hőmérsékleteket nomogramokból lehet meghatározni, ehhez szükséges ismerni a kombinált vastagságot. A kombinált vastagság (dk) az alapanyag ömledékvonaltól 75 mm távolságra számított közepes vastagsága, melyekre példákat a 3. ábra mutat [8].

A szabvány 11 nomogramot mutat be az előmelegítési hőmérséklet meghatározásához, melyhez ismerni kell a CE-t, a HD-t, a fajlagos hőbevitelt és a kombinált vastagságot. A 4. ábra CE=0,4 karbonegyenérték, Q=1,5 kJ/mm fajlagos hőbevitel, A hidrogénosztály és dk =75 mm esetén mutatja a javasolt előmelegítési hőmérsékletet, Tp =100oC-ot. A nomogrammal előírt előmelegítési hőmérséklethez is meghatározható a szükséges hőbevitel.

A másik módszer a jóváhagyós közleményes, fémek csoportosítási rendszerének irányelveit tartalmazó MSZ CR ISO 15608:2001 szerinti 1…4 anyagcsoportokra érvényes. Uwer a Thyssen cégnél már a 70-es évek közepén foglalkozott az ívhegesztés hőmérsékletciklusaival, a lehűlési idő grafikus és matematikai meghatározásával. Uwer és Höhne a 90-es évek elején 51 különböző összetételű, 30 mm vastagságú szerkezeti acélon végzett hegesztési kísérleteket, melyekről  [9] és [10]-ben számoltak be. Szerzők a vizsgálataikat repedésérzékenységi vizsgálatokkal (Tekken ill. CTS próbák) ellenőrizték. A kísérletek összefoglaló eredményeiről jelen cikk szerzője a Hegesztéstechnika folyóiratban 1992-ben közölt összefoglalást [11].

Az általuk meghatározott karbonegyenérték:

melynek érvényessége:

| Elemek, tömegszázalék |
| --- |
| C | Si | Mn | Cr | Cu | Ni | Mo | V |
| 0,05…0,32 | max.0,8 | 0,5…1,9 | max.1,5 | max.0,7 | max.2,5 | max.0,75 | max.0,18 |

továbbá Nb = max. 0,06%, Ti max. 0,12%, B max. 0,005%.

A vizsgálatok során meghatározott összefüggések CET=0,2…0,5% között, ill. Rp0,2 < 1000 MPa acéloknál alkalmazhatók az alábbi feltételek esetén: d=10…60 mm, HD =1…20 ml/100g, Q=0,5…4,0 kJ/mm. A szerzők külön vizsgálták a CET, a vastagság, a hidrogéntartalom és a fajlagos hőbevitel előmelegítési hőmérsékletre (Tp) gyakorolt hatását. Az előmelegítési hőmérsékletre az EN 1011-2-ben megadott, a  [11]-ben leírtaktól alig eltérő következő összefüggést határozták meg:

ahol HD a diffúzióképes hidrogéntartalom ml/100g-ban, d az anyagvastagság  mm-ben, Q a fajlagos hőbevitel kJ/mm-ben, CET a karbonegyenérték %-ban.  A CET és a CE karbonegyenértékeket nem javasolt összehasonlítani, mivel azok az egyes ötvözőelemek hatását másképpen veszik figyelembe. A lemezvastagság, a CET, a Q és a HD ismeretében az előmelegítési hőmérsékletek a szabványban lévő diagramokból is meghatározhatók. Cr-Mo és Cr-Mo-V ötvözésű 5…6. acélcsoportú melegszilárd, ill. 9. anyagcsoportú Ni-ötvözésű (Ni=3,5…9%) acélok hidrogén okozta repedésveszélyének elkerülésére javasolt előmelegítési és rétegközi hőmérsékleteket a HD függvényében lásd  [4]  2. és 3. táblázatátban.

A hegesztési feltételeknek hőhatásövezet mechanikai-technológiai tulajdonságaira és a hegesztés alatti hőmérséklet-idő lefolyásra gyakorolt hatásának meghatározására Degenkolbe, Uwer és Wegmann általi, Rikalin 1947-ben kidolgozott összefüggéseire épülő, a 70-es években végzett hőciklus-számításokon alapuló összefüggések alkalmasak [7]  A számítások kétirányú (2D) vagy háromirányú (3D) hőelvezetési esetekre vonatkoznak (5. ábra).

Szerzők bevezették az alaktényező fogalmát, melynek értékeit az 1. táblázatból lehet kivenni:

Vékony lemezeknél (kétirányú hőelvezetés) a hőbevitel (Q), a lemezvastagság (d), a lemez kiindulási hőmérséklete (To) ismeretében a  800...500 oC között eltelt hűlési idő (t8/5) számítható (vagy nomogramból kiválasztható):

A képletben a Q-t KJ/mm-ben, a d-t mm-ben, a To-t oC-ban kell behelyettesíteni.

Vastag lemezeknél (háromirányú hőelvezetés) a munkadarab vastagsága nem játszik szerepet a hőelvezetésben, így a lehűlési idő az alábbiak szerint számítható (vagy  nomogramból kiválasztható):

Az egyenletekben a hőfizikai jellemzőket állandó értékkel vették figyelembe. A hőfizikai jellemzők hőmérséklet-függéségének hegesztési varratok hűlési idejére gyakorolt hatásait Görbe Zoltán vizsgálta, melyről a szerző [12]-ban számolt be. A  heganyag t8/5 lehülési időtől függő változásait mutatja a 6. ábra. Értékét meghatározzák a kötésre előírt mechanikai tulajdonságok minimális, ill. maximális értékei.

A két egyenlet egyenlővé tételével (feltételezve, hogy F2=F3), meghatározható a két- illetve háromirányú hőelvezetést elválasztó határvastagság (dt)

Ha To = 20 oC akkor , To = 100 oC-nál   képlettel számítható. Q = 1 kJ/mm esetén tehát a határvastagság 14,7 mm, illetve 15,66 mm. Megjegyzendő, hogy a közelmúltban Balogh és Kirk új hőmodellt dolgozott ki középvastag (2,5D) lemezekre [13].

Az előmelegítési hőmérséklet meghatározásra 1969-ben Japánban Ito és Bessyo dolgozott ki módszert [14]. Az általuk meghatározott repedési  paraméter:

érvényessége:

| Elemek, tömegszázalék |
| --- |
| C | Si | Mn | Cr | Cu | Ni | Mo | V |
| 0,07…0,22 | max.0,6 | 0,4…1,4 | max.1,2 | max.0,5 | max.1,2 | max. 0,7 | max.0,12 |

továbbá B max. 0,005%.

A Pcm kiszámítása után egy repedésérzékenységi indexet kell meghatározni számítással vagy táblázatból.

Számítás esetén az érzékenységi index = 12Pcm + lg HD képlettel határozható meg,  ahol  HD három kategóriája különböztethető meg:

H1 ≤   5 ml/100g (extra kis H-tartalom)

H2 ≤ 10 ml/100g (kis H tartalom)

H3 > 10 ml/100g nem ellenőrzött H-tartalom.

Az érzékenységi index ismeretében megválasztható a 2. táblázat szerint az indexcsoport::

| Indexcsoport | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érzékenységi index | < 3,0 | 3,1-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-7,0 |

- táblázat  Az érzékenységi index és az indexcsoport kapcsolata

vagy számítás helyett az alábbi táblázatból kiválasztható:

| Hidrogéntartalom, HD, ml/100g | Pcm |
| --- | --- |
|  | < 0,18 | < 0,23 | < 0,28 | < 0,33 | < 0,38 |
| H1 | A | B | C | D | E |
| H2 | B | C | D | E | F |
| H3 | C | D | E | F | G |

Az előmelegítési hőmérsékletet az indexcsoport és a lemezvastagság függvényében a 3. táblázat szerint lehet meghatározni:

A minimális előmelegítési hőmérsékletet a lemezvastagság, az indexcsoport alapján táblázatokból lehet kiválasztani kis, közepes vagy pedig nagy alakváltozó képességű esetekre. A következő táblázat kis alakváltozó képességű esetre mutatja be az előmelegítési hőmérséklet meghatározásának módját.

| Lemezvas- tagság, mm | Javasolt minimális előmelegítési hőmérséklet, Tp, oC |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| < 10 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 60 | 140 | 150 |
| 10-20 |  |  | 20 | 60 | 100 |  |  |
| 20-38 |  |  | 20 | 80 | 110 |  |  |
| 38-75 | 20 | 20 | 40 | 95 | 120 |  |  |
| > 75 | 20 | 20 | 40 | 95 | 120 |  |  |

3. táblázat Az előmelegítési hőmérséklet meghatározása az indexcsoport és a

lemezvastagság szerint

Az előzőekben felsorolt módszerek megfelelő alkalmazásához ismerni kell részleteiben a hivatkozott szabványokat. A felhasználók számára ugyanakkor egyre több szoftver áll rendelkezésére, amellyel könnyen és gyorsan lehet meghatározni a hidegrepedés elkerüléséhez szükséges előmelegítési hőmérsékletet vagy a szükséges minimális fajlagos hőbevitelt. A cikk a fontosabb irodalmi hivatkozások áttekintésével kíván az alkalmazóknak segítséget nyújtani annak reményében, hogy az MSZ EN 1011-1 szabványt hamarosan követi a többi szabvány magyarra fordítása, kiadása és alkalmazása.

Felhasznált irodalom:

[1] Hart P.H.M.-Pargetter R.J.-Wright M.D.: Vergleich der Methoden zur Festlegung der Schweiβverfahren um Wasserstoffrisse in der Fertigung zu vermeiden.

IIW Doc. IX-1602-90

# [2] Gáti, J.-Kovács, M: Kötéstechnológia

# Bánki Donát Műszaki Főiskola jegyzete, Bp.1999. 106. old.

[3] Bödök, K.: Az ötvözetlen, gyengén és erősen ötvözött szerkezeti acélok korrózióállósága, különös tekintettel azok hegeszthetőségére

Corweld Kft. kiadványa  Bp.1997.

[4] De Wet, H.: Hegesztési varratok hidrogén okozta törékenysége

Hegesztéstechnika, XIV. évf. 2003. 3. sz. 50-52. old.

[5] Balogh, A.: A vonalenergia számítása és szerepeltetése a WPS-ben

Hegesztéstechnika, XI. évf. 2000. 1.sz. 3-7.old.

[6] Hegesztési zsebkönyv

Cokom Kft. Miskolc, 2003. 158-159. old.

[7] Degenkolbe, J.-Uwer, D.-Wegmann, G.: Kennzeichnung von Schweiβtemperaturzyklen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die mechanischen Eigenschaften von Schweiβverbindungen durch die Abkühlzeit t8/5 und deren Ermittlung.

Thyssen Technische Berichte,1985. Heft 1. 57-73. old.,

ill. IIW Doc. IX-1336-84

[8] Kovács, M.: Hegesztés

Tankönyvmester Kiadó, Bp. 2001.134. old.

[9] Uwer, D.-Höhne, H.: Charakterisierung des Kaltriβverhaltens von Stählen beim Schweiβen

Schweiβen und Schneiden. 43. évf. 1991. 4. sz. 195-199. old.

[10] Uwer, D.-Höhne, H.: Ermittlung angemessener Mindestvorwärmtemperaturen für das kaltriβsichere Schweiβen von Stählen.

Schweiβen und Schneiden, 43. évf. 1991. 5. sz. 282-286. old.

ill.  IIW Doc. IX-1631-91

[11] Kovács, M.: Nagyszilárdságú finomszemcsés szerkezeti acélok hegesztése

Hegesztéstechnika,  III. évf. 1992. 3.sz. 14-16.old.

[12] Görbe, Z.: Hőfizikai jellemzők hőmérsékletfüggésének hatása a hegesztési varratok hűlési idejére

Hegesztéstechnika,  X. évf. 1999. 3.sz. 11-15.old.

[13] Balogh, A.-Kirk, C. S.-Mileham, A.R.: A new heat flow model for medium size plates.

Gép, IL. évf. 1998. 6. sz. 20-25.old.

[14]. Ito,Y.-Bessyo, K.: Weldability formula of high strength steels, related to heat-affected zone cracking.

Sumitomo Search, 1. évf. 1969. 5. sz. 59-70. old. ill. IIW-Doc. IX-631-69.

Példák ötvözetlen ill. gyengén ötvözött acélok minimális előmelegítési hőmérsékletének meghatározására a kombinált vastagság, a CE és a diffúzióképes H-tartalom ismeretében.

1. Példa.

Mekkora a 800…500oC közötti lehűlési idő (t8/5), ha nagyszilárdságú acélt keverékvédőgázos, fogyóelektródás ívhegesztéssel (η = 0,8) hegesztenek vastag lemezt (3 irányú hőelvezetés,  alaktényező F3 =0,9) To = 150oC-os előmelegítés mellett a következő hegesztési adatokkal:   U=31 V, I = 310 A, v = 40 cm/min = 6,6 mm/s ?

Megoldás:

t8/5 =  (6700 – 5·150) ·Q·

t8/5 =  5950 · Q· 0,00132 · 0,9 = 7,07· Q

ahol    		   1165 J/mm = 1,16 kJ/mm

így                    t8/5 = 7,07 · 1,16 = 8,19 s

2. Példa.

2.1. Határozzuk meg egy t = 30 mm vastagságú tompvarrat töltőrétegéhez szükséges előmelegítési hőmérsékletet, ha a fajlagos hőbevitel Q = 1,4 mm, a töltőréteg elkészítéséhez 4 mm-es átmérőjű, 450 mm hosszúságú, 120 %-os kihozatali tényezőjű kiszárított bázikus bevonatú elektródát használunk.  Az alapanyag karbonegyenértéke, CE = 0,49 %.

2.2. Mekkora Q hőbevitel ill. kombinált vastagság esetén nem kell előmelegíteni (To =20oC)?

2.3 Határozzuk meg a kihúzási hosszúságot, melyet a WPS-ben kell feltüntetni!

Megoldás:

2.1. A kiszárított bázikus bevonatú elektróda esetén a diffúzióképes hidrogéntartalom < 5 ml/100g, tehát a hidrogénérték D. A kombinált vastagság tompavarrat esetében  t = t1 + t2, jelen esetben t = 2·30 = 60 mm.  Q = 1,4 kJ/mm esetén táblázatból az előmelegítés javasolt hőmérséklete To = 100 oC.

2.2.  A táblázatból t =60 mm-es kombinált vastagság esetén Q=2,1 kJ/mm-nél,  ill. Q = 1,4 kJ/mm-nél  t = 40 mm-es kombinált vastagságnál, azaz 20 mm-es vastagság esetén nem szükséges előmelegíteni.

2.3. A megadott kihozatali tényező és elektróda átmérő esetén táblázatból a kihúzási hosszúság 220 mm.