ÓBUDAI EGYETEM BGK AAT

Hegesztéstechnológiai számítási feladat I.

NG-II. hallgatók részére

Kötéstechnológia tantárgyból

Hallgató neve:                                                                    Feladat sorszáma:

Adva van egy hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acél a következő összetétellel:

| Elemek, tömegszázalék |
| --- |
| C | Si | Mn | Cr | Cu | Ni | Mo | V |

- Számítsa ki a CE, CET és Pcm értékeit!

2.   A kombinált vastagság (dk)        mm

- Határozza meg a fajlagos hőbevitelt az alábbi ömlesztő hegesztési eljárásra:

  - Bevont elektródás ívhegesztés

  - AWI (TIG) hegesztés

  - MIG/MAG hegesztés

U =       V,     I =        A,        vheg =        cm/min

- Válasszon egy, a hegesztési eljárásnak megfelelő hidrogénértéket!

- Határozza meg a szükséges minimális előmelegítési hőmérsékletet (Tp) a „Pre-Heat calculator” programmal, az Uwer-Höhne összefüggéssel, ill. az AWS módszerrel (az Uwer-Höhne összefüggésnél a kombinált vastagság felével számoljon!)

Beadási határidő: 2015. április 14.

Felhasználható szakirodalom:

1.  www.google.com/Pre-heat Calculator to EN 1011-Part 2

- Dr. Kovács, M.: Áttekintés a hidrogén okozta repedésveszély elkerülésére

alkalmazott módszerekről Hegesztéstechnika, Bp. XIV. évf. 2003. 4. szám 24-27. old.

(www.banki.hu/AGI/AAT/Gépészmérnöki Szak/Nappali tagozat)

3. MSZ EN 1011-2:01/A1:04 Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez.

2. rész: Ferrites acélok ívhegesztése

(angol vagy német nyelven)

- www.google.com/Thermische Zyklen beim Schweissen t8-5- Zeit

- www.dillinger.de/e-service/hilfsprogramme.jsf (ellenőrzésre alkalmas)

Budapest, 2015. február 24.

dr. Kovács Mihály c. egyetemi docens